## Slide 1
ZHAW · DS23T PM4 · BIG DATA
BigData
SmallPrice
Dynamische Strompreisprognose für Winterthur
mittels XGBoost, ENTSO-E & Echtzeit-Wetterdaten
Team
Ryan Bachmann
Miguel Dinis Silva
Gian Ruchti
Tech Stack
▸ Apache Airflow
▸ TimescaleDB
▸ XGBoost
▸ FastAPI
▸ Docker

## Slide 2
MOTIVATION
Die Schweizer Energiewende schafft neue Anforderungen
⚡
Ab 2026 gesetzlich verpflichtend
Netzbetreiber müssen Endkunden dynamische Stromtarife anbieten – Preise reagieren stündlich auf Markt und Einspeisung.
🌞
Volatile erneuerbare Energie
PV und Wind führen zu starken Preisschwankungen. Negative Preise werden häufiger.
🏠
Enormes Sparpotenzial
Haushalte können durch zeitliches Verschieben von Verbrauch signifikant Kosten sparen.
📊
Keine zugängliche Prognose
Es fehlt ein datengetriebenes Prognose­system für dynamische Strompreise für Endkunden.

## Slide 3
FRAGESTELLUNG & ZIELE
Was wollten wir erreichen?
Wie genau lassen sich kurzfristige Strompreise für den Standort Winterthur durch die Kombination von Day-Ahead-Preisen und meteorologischen Echtzeitdaten prognostizieren?
▸
Automatisierte Datenpipeline für ENTSO-E & Wetterdaten
▸
Model A: Netzlast-Prognose (kWh) → Netzpreiskomponente
▸
Model B: EPEX Day-Ahead Preisprognose (€/MWh)
▸
Vollständige Tarifsberechnung in Rp./kWh
▸
Quantitative Evaluation mit echten Marktdaten
▸
REST API mit JWT-Authentifizierung
▸
Interaktives Dashboard für Endkunden & Admins
▸
Handlungsempfehlungen via Ampelsystem

## Slide 4
SYSTEM ARCHITEKTUR
End-to-End Big Data Pipeline
🌐
Datenquellen
6 APIs
→
🔄
ETL / Airflow
tägl. 06:00 UTC
→
🗄️
TimescaleDB
Mio. Datenpunkte
→
⚙️
Feature Eng.
Parquet Export
→
🤖
XGBoost
Model A + B
→
🚀
FastAPI
REST + JWT
→
📱
Dashboard
User + Admin
🐳 Docker Compose Stack
Airflow (Scheduler + Webserver), TimescaleDB, FastAPI, Frontend – alles containerisiert und reproduzierbar.
📦 Parquet / Chronologischer Split
Train / Val / Test chronologisch getrennt. Modelle täglich neu trainiert und mit Zeitstempel versioniert.

## Slide 5
DATEN
Sechs heterogene Datenquellen
⚡ ENTSO-E
Day-Ahead-Preise, Netzlast, Erzeugung, grenzüberschreitende Flüsse · <400 API-Calls/Tag
🌤️ Open-Meteo
Temperatur, Globalstrahlung, Bewölkung, Wind, Niederschlag · 10 000 Calls/Tag
🏙️ Stadtwerk Winterthur
Reale Netzlast-Zeitreihe & PV-Einspeisung für Winterthur (Grundlage Model A)
🏢 EKZ / CKW / Groupe E
Dynamische Stromtarife der Schweizer Netzbetreiber als Evaluationsbasis
💧 BAFU Hydrologie
Wasserpegel von Flüssen & Seen → Indikator für Wasserkraft-Einspeisung
📊 Gesamtvolumen
Mehrere Millionen Datenpunkte in TimescaleDB mit automatischer Komprimierung

## Slide 6
METHODE
Feature Engineering & Modellierung
📐 Feature Engineering
▸
Lag-Variablen: 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 168h
▸
Gleitende Mittelwerte (rolling mean / std)
▸
Zeitfeatures: Stunde, Wochentag, Monat, Feiertag
▸
Wetter × Preis Interaktionen
▸
Wasserkraft-Indikator (BAFU-Pegel)
🔀 Train / Val / Test Split
Chronologischer Split – kein Data Leakage. Early Stopping mit Validierungsset. Modelle täglich neu trainiert und versioniert gespeichert.
🤖 Model A – Netzlast (kWh)
Ziel: net_load_kwh (Bruttolast − PV-Einspeisung)
XGBRegressor · depth=7 · 300 trees · early stopping · min_child=3
🤖 Model B – EPEX-Preis (€/MWh)
Ziel: price_eur_mwh (Day-Ahead EPEX Spotmarkt)
XGBRegressor · depth=5 · L2=2.0 · min_child=5 · early stopping
💰 Tarif­formel
Model A → Netzpreis · Model B → Energiepreis → Gesamttarif in Rp./kWh

## Slide 7
EVALUATION
Ergebnisse – Modellvergleich
Model B – EPEX Preis (€/MWh)
Test-Set Evaluation · MAPE
Naive
23.0 %
Linear
9.2 %
XGBoost
10.6 %
MAPE (niedriger = besser)
XGBoost MAE = 10.0 €/MWh · RMSE = 20.4 €/MWh
Verbesserung gegenüber Naive-Baseline: ×2.2 besser (MAPE)
Model A – Netzlast (kWh)
Test-Set Evaluation · MAPE
Naive
16.7 %
Linear
2.05 %
XGBoost
1.51 %
MAPE (niedriger = besser)
XGBoost MAE = 217 kWh · RMSE = 301 kWh
Ziel MAPE < 8 % erreicht: 1.51 % · ×11 besser als Naive

## Slide 8
DEMO
Ergebnis: Dashboard & API
🚦 Ampelsystem für Haushalte
Günstig
< 15 Rp./kWh · Jetzt Waschmaschine starten!
Mittel
15 – 22 Rp./kWh · Normal verbrauchen
Teuer
> 22 Rp./kWh · Verbrauch reduzieren
🚀 REST API Endpoints
GET
/api/forecast
GET
/api/price-history
POST
/api/predict (JWT)
POST
/api/training/trigger
POST
/api/backfill/trigger
📋 Admin Dashboard
Echtzeit DB-Status, Airflow DAG-Übersicht, Modell-Metriken, Backfill-Trigger und Datentabellen-Explorer.
→ GET /api/forecast | { "gesamttarif_rp_kwh": 18.4, "price_level": "medium", "energiepreis_rp_kwh": 9.2, "netzpreis_rp_kwh": 9.2 }

## Slide 9
HERAUSFORDERUNGEN
Was uns gefordert hat
🔌 API Rate Limits
ENTSO-E erlaubt nur 400 Calls/Tag. Intelligentes Caching, Backfill-Management und Monitoring mit api_call_log Tabelle notwendig.
📉 Datenqualität
Fehlende Werte, verschiedene Zeitzonen (UTC vs. CET), unterschiedliche Granularität (15 min vs. 1 h) mussten harmonisiert werden.
💡 Preis-Regime-Shifts
Post-Energiekrise: Preise fielen von 500+ auf <50 €/MWh. Modelle trainiert auf Krisenpreisen generalisieren schlecht.
🔗 Datenintegration
6 APIs mit unterschiedlichen Formaten, Authentifizierungen und Strukturen in eine konsistente Zeitreihen-DB bringen.
🏗️ Infrastruktur
Docker-Compose-Stack mit Airflow, TimescaleDB, API und Frontend – reproduzierbar, stabil und wartbar zu halten war aufwändig.
✅ Gelöst durch
Robuste Collector-Basisklasse, Retry-Logik, Rate-Limit-Monitoring, chronologischer Train-Split und regularisiertes XGBoost.

## Slide 10
LESSONS LEARNED
Was wir gelernt haben
🏗️
Pipeline First
Eine robuste, automatisierte Datenpipeline ist die Grundlage – ohne saubere Daten bringt kein Modell etwas.
📅
Zeitreihen ≠ Tabellendaten
Data Leakage durch falsches Splitting ist fatal. Chronologischer Split und Walk-Forward-Validation sind zwingend.
📊
Baselines nicht unterschätzen
Linear Regression erreichte MAPE 9.2 % beim Preis – nahezu identisch zu XGBoost. Feature Engineering schlägt Komplexität.
🐳
Docker von Anfang an
"Works on my machine" war kein Problem. Docker Compose machte das Onboarding neuer Teammitglieder trivial.
🌊
Domänenwissen zählt
BAFU-Wasserpegel als Feature für Wasserkraft-Einspeisung war eine domänen­spezifische Entscheidung mit messbarem Effekt.
🤝
Modulare Architektur
Klare Trennung ETL / DB / Modell / API / Frontend ermöglichte paralleles Arbeiten ohne Konflikte im Team.

## Slide 11
FUTURE WORK & FAZIT
Future Work
▸
LSTM / Transformer für komplexere zeitliche Abhängigkeiten
▸
Probabilistische Vorhersage mit Konfidenzintervallen
▸
Geräte-Scheduler (Waschmaschine, EV, Wärmepumpe)
▸
Push-Benachrichtigungen bei günstigen Preisfenstern
▸
Ausweitung auf andere Schweizer Städte (Bern, Zürich)
▸
Negative Preise besser modellieren (Übereinspeisung)
Fazit
✅ Vollständige Big-Data-Plattform
Von API-Kollektion über automatisiertes Training bis zum Dashboard – komplett dockerisiert und produktionsreif.
📉 Starke Modellresultate
MAPE 10.6 % (Preis) · 1.51 % (Last). Model A übertrifft das Qualitätsziel von < 8 % deutlich.
🏆 BigData · SmallPrice
Günstig Strom verbrauchen – datengetrieben.